## Slide 1
پروتکل بلوتوث کم مصرف (BLE)
مدرس : جناب دکتر فصحتی
ارائه دهنده : ثنا بابایان ونستان

## Slide 2
چرایی توسعه پروتکل BLE
مصرف انرژی پایین
BLE برای استفاده از باتری های کوچک در مدت زمان طولانی )ماه ها یا سال ها( طراحی شده است.
هزینه پایین
هزینه تولید و پیاده سازی BLE به طور قابل توجهی کمتر از بلوتوث کلاسیک است.
سازگاری گسترده
BLE با اکثر گوشی های هوشمند، تبلت ها و رایانه های مدرن سازگار است.

## Slide 3
کاربردهای پروتکل BLE
خانه‌های هوشمند
اینترنت اشیا
بهداشت و درمان
پوشیدنی‌ها

## Slide 4
لایه فیزیکی (PHY) در BLE
باند فرکانس
BLE از باند 2.4 گیگاهرتز ISM استفاده می کند که به 40 کانال با فاصله 2 مگاهرتز تقسیم شده است.
چیدمان کانال ها
کانال های BLE به دو دسته کانال های تبلیغات و کانال های داده تقسیم می شوند.

## Slide 5
انواع لایه های PHY
1
PHY M1 LE
این حالت با نرخ سمبل 1 مگا سمبل بر ثانیه، داده ها را با نرخ 1 مگابیت بر ثانیه ارسال می کند.
2
PHY M2 LE
این حالت نرخ داده را به 2 مگابیت بر ثانیه افزایش می دهد و برای کاربردهایی با سرعت بالا مناسب است.
3
PHY Coded LE
در این حالت، برد سیگنال تا 4 برابر افزایش می یابد، اما نرخ داده کاهش یافته و مصرف انرژی بیشتر می شود.

## Slide 6
اتصال چند دستگاه در BLE
مرکزی
یک دستگاه مرکزی می تواند به حداکثر 20 دستگاه محیطی متصل شود.
محیطی
هر دستگاه محیطی تنها می تواند به یک دستگاه مرکزی متصل باشد.

## Slide 7
آدرس دهی و مسیریابی در BLE
آدرس دهی
BLE از آدرس بلوتوث برای شناسایی دستگاه ها استفاده می کند که شامل آدرس عمومی و آدرس تصادفی است.
مسیریابی
مسیریابی در BLE در سناریوهای معمول ضروری نیست، اما در شبکه های مش، مسیریابی ساده ای مورد استفاده قرار می گیرد.

## Slide 8
مدیریت جریان داده در BLE
1
پیام های کنترل
دستگاه ها از پیام های ACK و NAK برای تأیید یا درخواست ارسال مجدد داده ها استفاده می کنند.
2
بافرها و زمان بندی
هر دستگاه دارای بافرهایی برای ذخیره موقت داده ها است که انتقال و پردازش آن ها بر اساس زمان بندی انجام می شود.
3
محدودیت نرخ داده ها
BLE از زمان بندی دقیق برای ارسال داده ها بدون تداخل استفاده می کند.

## Slide 9
تشخیص و تصحیح خطا در BLE
1
لایه فیزیکی
تشخیص خطا از طریق روش هایی مانند بررسی قدرت سیگنال دریافت شده (RSSI) و استفاده از کدگذاری های خاص انجام میشود.
2
لایه پیوند داده
این لایه از کدهای CRC برای شناسایی بسته های خطادار استفاده می کند.
3
لایه های بالاتر
در لایه های شبکه و کاربرد، روش هایی نظیر بررسی صحت مسیر و داده ها به کار گرفته می شود.

## Slide 10
Data Flow در پروتکل BLE

## Slide 11
انواع پیام در BLE
پیام‌های تبلیغاتی Advertisements
  معرفی دستگاه به محیط
  انواع
    قابل اتصال و اسکن‌شدنی
    غیرقابل اتصال و اسکن‌شدنی
  فرمت: شامل هدر (نوع و طول پیام) + بار (آدرس بلوتوث و داده‌ها)
پیام‌های درخواست اتصال Connection Requests
  برای برقراری ارتباط ارسال می‌شود.
  فرمت: شامل آدرس دسترسی، CRC، فاصله انتقال و نقشه کانال‌ها

## Slide 12
انواع پیام در BLE
  پیام‌های پس از اتصال Post-Connection
    انواع
    تبادل نسخه و ویژگی‌ها
    انتقال MTU
    کشف ویژگی‌های دستگاه

## Slide 13
منابع
https://developerhelp.microchip.com/xwiki/bin/view/applications/ble/introduction/bluetooth-architecture/bluetooth-controller-layer/physical/
https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc26x2_sdk/2.20.00.36/exports/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-5.x/phy.html#:~:text=The%20physical%20layer%20(PHY)%20is,the%20RF%20signal%20is%20changed
https://www.networkcomputing.com/network-security/iot-security-using-ble-encryption
https://www.argenox.com/library/bluetooth-low-energy/ble-faq/#:~:text=How%20many%20devices%20can%20I,20%20peripherals%20to%20one%20Central.
Bluetooth Low Energy Interference Awareness Scheme and Improved Channel Selection Algorithm for Connection Robustness
Dynamic Congestion Control through backup relay in Bluetooth scatternet
Congestion control of bluetooth radio system by piconet restructuring
Implementing Associated Routing Protocol for Bluetooth Low Energy Devices
Fix It, Don’t Bin It! - CRC Error Correction in Bluetooth Low Energy